福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件
（预公告版）

项目名称：公共建筑节能改造项目

备案编号：K-IDN-GK-201704-B0182-ZXFZ

招标编号：ZXFZ[GK]2017002

福建省智信招标有限公司

2017年04月

第一章   投标邀请

福建省智信招标有限公司采用公开招标方式组织公共建筑节能改造项目项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-IDN-GK-201704-B0182-ZXFZ。

2、招标编号：ZXFZ[GK]2017002。

3、招标内容及要求：详见采购标的一览表及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：（1）财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号。（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185号、《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》、财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件。（3）其他详见招标文件规定。。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

包：1

| 特定条件 | 特定条件说明 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料(营业场所若是租赁的，须提供租赁合同复印件,营业场所若是自有的，须提供产权证复印件。拟参与本项目的主要人员名单列表) |

5.3是否接受联合体投标：不接受

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、招标文件的获取

6.1招标文件的提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。招标文件的提供期限与招标公告的公告期限保持一致。

6.2获取地点及方式：从福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7、招标文件售价：0元。

8、报名

8.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名。未报名将导致投标文件被拒收。

8.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

9、投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.1投标人应在此之前将电子投标文件上传到福建省政府采购网上公开信息系统，同时将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点。未上传或逾期上传电子投标文件的投标将视为无效，未密封或逾期送达的纸质投标文件将被拒收。

9.2投标文件以电子投标文件为准（纸质投标文件应与电子投标文件一致），若出现故障电子投标无法进行，经采购监督管理部门同意后以纸质投标文件进行评标。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11.2招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

12、采购人：福建师范大学

地址：福建省福州市仓山区上三路8号

联系人：周孝廉

联系方法：0591-22868833

代理机构：福建省智信招标有限公司

地址：福建省福州市五一北路纱帽井3号福建省邮电公寓7层福建省智信招标有限公司

联系人：郑雪妹

联系方法：0591-88318332、87530730、87616211转810

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省智信招标有限公司

开户银行：由供应商在福建省政府采购网上报名成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号。若投多个合同包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投合同包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金汇入对应账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 信息系统集成实施服务 | 1 | 15300000 | 否 | 15300000 | 306000 |

第二章   投标人须知前附表

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：现场勘查：（1）为保证潜在投标人对本项目的场地现状及服务要求有充分认识，潜在投标人应在报名时间结束后第二个工作日上午9：00-9：30到福建师范大学旗山校区后勤服务集团3楼会议室，对现场进行实地勘察、评估等，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，并综合考虑在投标报价内。采购人对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。（2）潜在投标人代表进行现场勘察时应随带盖有投标人公司公章的介绍信原件及携带公司授权的勘察人身份证原件，采购人将在已勘察过的潜在投标人的现场勘察确认书（由采购人使用部门出具）上加盖采购人使用部门公章，确认已勘察过现场。投标人将采购人确认后的现场勘察确认书原件胶装于投标文件正本中，若未提供按无效投标处理。（3）现场勘查联系人：周孝廉，电话：0591-22868833。。 |
| 2 | 9.4 | 投标文件的份数： 报价部分的正本壹份、副本叁份，技术商务部分的正本壹份、副本叁份，电子文本（使用PDF格式）1 份。 |
| 3 | 9.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 9.7-（1） | 是否允许中标人进行分包：不允许 |
| 5 | 9.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起60个日历日。 |
| 6 | 9.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部投标文件（包括正本、副本、电子文本）均应密封，但投标文件的技术商务部分与报价部分不得合并密封。若有要求提供电子文本的，电子文本与纸质文本不得合并密封。未按照上述规定密封将导致投标文件被拒收。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或者提前拆封的，招标人不承担责任。 （3）其他： 无。 |
| 7 | 11.1 | 本项目确定包1中标候选人数为3人。 |
| 8 | 14.1-（1） | 质疑函原件可采用下列方式向招标人提交：现场方式。 |
| 9 | 14.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省智信招标有限公司提出。首次下载之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第14.1条规定，否则按照招标文件第三章第14.2条第（1）款规定处理。 |
| 10 | 15.1 | 监督管理部门：福建省财政厅。 |
| 11 | 17.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 18 | 其他事项：1、投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。 2、投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 3、1、投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。 2、投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 3、中标人与采购人签订合同时，应使用福建师范大学的合同范本签订合同。 本项目代理费服务费由采购人支付。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | 本项目采用电子招投标方式，如出现系统故障等客观因素，经监督管理部门同意后将转为纸质评标。电子招投标规定具体如下： （1）招标文件中要求提供的原件材料或投标人提供的复印件材料注明“复印件无效”的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但原件须附在纸质投标文件正本中，否则上述证件无效。 （2）投标人在编制电子投标文件时须按照“福建省政府采购网上公开信息系统”要求的评审节点进行编制，否则评标委员会有权作出不利于该投标人的认定。 （3）电子投标文件中个人签章可打字录入，并以投标人电子公章为准， 但“单位负责人委托书”原件须附在纸质投标文件正本中，否则上述授权无效。 （4）接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的电子投标须以“联合体牵头方”的名义完成电子投标操作（含电子平台报名、缴纳保证金、电子投标文件编制盖章）。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“招标人”指采购人（自行招标的）或采购代理机构（代理招标的）。

2.3“潜在投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.4“投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（投标人为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（投标人为其他组织的）。

2.6“投标人代表”指投标人（投标人为法人或其他组织的）的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、表2）

（3）投标人须知

（4）评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

5.2招标文件的澄清或修改

（1）招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

（2）澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，招标人将对投标截止时间及开标时间进行相应顺延，招标人和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若招标人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于招标文件的澄清或修改等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为招标人通知所有潜在投标人的书面形式。潜在投标人务必随时关注招标文件载明的指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

四、投标

8、投标

8.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

8.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

8.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

8.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

8.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动，否则投标无效。

8.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

8.7投标人有下列情形之一的，视为相互恶意串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章规定的其他串通投标情形。

9、投标文件

9.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第9.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

9.2投标文件由下述部分组成：

（1）报价部分

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、节能、环境标志产品优惠材料（若有）

1、节能、环境标志产品统计表

2、节能、环境标志产品证明材料

四、小型、微型企业产品价格扣除材料（若有）

1、小型、微型企业产品统计表

2、中小企业声明函

3、小型、微型企业证明材料

五、投标人提交的其他资料（若有）

（2）技术商务部分

一、投标人的资格及资信证明文件

1、投标函

2、单位负责人授权书

3、投标人的资格及资信证明文件

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收的相关材料

6、依法缴纳社会保障资金的相关材料

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8、检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期)

9、信用信息查询结果

10、投标保证金

11、资格要求特定条件证明文件

12、联合体协议（若有）

二、技术和服务要求响应内容

1、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

2、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

9.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

9.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

（5）投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

①投标人代表签字确认；

②加盖投标人的单位公章或校正章。

9.6投标报价

（1）预算价作为最高限价。投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

9.7分包

（1）是否允许中标人进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明关于非主体、非关键性工作分包及分包人资质条件的说明，否则视为不进行分包。

9.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，招标人可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在招标人规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

9.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件要求履行相应投标义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期与投标文件承诺的投标有效期保持一致。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以到达招标文件载明的投标保证金账户时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本款第①、②点规定提交投标保证金。

※未按照上述规定提交投标保证金将导致投标无效。

（4）退还

①未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

②中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；签订之日按照下列方式认定：以合同生效之日为准。

③质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

（5）若出现本章第9.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人恶意串通投标的；

②投标人提供虚假材料的；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正的；

⑥投标人违反招标文件第三章第8.4、8.5、8.6、8.7条规定之一的；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形的；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给招标人造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

9.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

9.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人。

（2）补充、修改的内容应按照本章第9.5条第（4）款规定进行签章，并按照本章第9.10条规定提交，否则将被拒收。

（3）补充、修改的内容作为投标文件组成部分。

9.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标保证金未按照规定提交的；

（2）投标文件散装或活页装订的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合有关法律、法规和规章或招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、开标

10、开标

10.1开标在招标文件载明的开标时间及地点进行。

10.2投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动终止，招标人将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购、终止采购等）。

10.3开标会由招标人主持；开标会的主持人、唱标人、记录人及工作人员均由招标人派出，现场监督人员由采购人派出；投标人派出的人员应为投标人代表。

10.4参加开标会的投标人代表应签到，非投标人不参加开标会。

10.5开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣读开标会须知，然后在现场监督人员的见证下，由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查。密封经确认无误后，由工作人员或投标人代表对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人先宣读各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有），再宣读各投标人的投标报价，唱标内容为开标一览表中的内容或唱标人认为需要宣读的内容，记录人对唱标内容作开标记录。

（3）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程及记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为投标人对开标过程及记录予以认可。

（4）投标人代表对开标过程或记录若有异议，应以书面形式当场向主持人提出，否则，视为投标人对开标过程及记录予以认可。

（5）若投标人代表未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），则视为投标人对开标过程及记录予以认可。

※若出现本条第（3）、（4）、（5）款规定情形，则投标人不得在开标会后以投标文件的提交、投标文件的密封、投标报价及开标过程或记录等有关事由向招标人提出任何异议或要求（包括质疑）。

六、中标与政府采购合同

11、中标

11.1本项目按照招标文件第二章规定推荐相应的中标候选人。

11.2中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，招标人将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为招标人通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

11.3中标通知书

（1）中标公告发布的同时，招标人将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

（3）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，应依法承担法律责任。

12、政府采购合同

12.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得提出任何不合理要求作为政府采购合同的签订条件。

12.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

12.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

12.4政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

12.5中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

12.6中标人有下列情形之一的，应依法承担违约责任：

（1）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同；

（2）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（3）有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（4）将合同转包，或未经采购人同意采取分包方式履行合同。

七、询问、质疑与投诉

13、询问

13.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向招标人提出询问，招标人将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

14、质疑

14.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函原件。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望招标人对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

14.2对不符合本章第14.1条规定的质疑，招标人将按照下列规定进行处理：

（1）未按照规定提交的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函原件。

14.3对符合本章第14.1条规定的质疑，招标人将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

14.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

15、投诉

15.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的监督管理部门投诉。

15.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

16、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列管理办法或措施：

16.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

16.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

16.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

16.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

16.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

16.6需要落实的政府采购政策：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

17、本项目的有关信息，包括但不限于招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。潜在投标人或投标人务必随时关注，否则产生不利后果由其自行承担。

17.1指定媒体：详见招标文件第二章。

十、其他事项

18、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   评标

一、评标委员会

1、招标人负责依法组建评标委员会及评标工作的组织。

2、评标委员会

2.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分（以下简称“评委”）共7人组成，其中：采购人代表2人由采购人派出，评标专家5人由福建省政府采购评审专家库产生。

2.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由招标人统一对外发布。

②对招标人或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、评标

3、本项目实行两阶段评标。

3.1两阶段评标应遵守下列规定：

采用综合评分法：第一阶段进行技术商务部分的评审，招标人不得将投标人的报价向评标委员会公布；评标委员会按照招标文件规定评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评审，同时，评出相应投标人的技术商务部分得分。第二阶段进行报价部分的评审，评标委员会从进入第二阶段的评标人中按照招标文件规定评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，同时，评出相应投标人的报价部分的得分及加分（若有），再按照本章第5.2条规定的相应评标标准推荐中标候选人。

4、评标程序

4.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

4.2投标文件初审

（1）资格性检查

①具体审查：“投标函”、“投标人的资格及资信证明文件”、“投标保证金”、“本项目规定的其他资格性检查情形”等组成部分。

②投标人的资格及资信证明文件：

a.一般资格证明文件

| 标题 | 说明 |
| --- | --- |
| a1.投标函 | _ |
| a2.单位负责人授权书 | _ |
| a3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； | 投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件 |
| a4.财务状况报告 | 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 |
| a5.依法缴纳税收的相关材料 | 提供投标截止时间前三个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。 |
| a6.依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供投标截止时间前三个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 |
| a7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | 由招标人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明 |
| a8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | _ |
| a9.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期内)； | _ |
| a10.信用信息查询结果； | _ |
| a11.投标保证金； | _ |

说明：上述一般资格证明文件须按照招标文件第七章提供的格式和要求填写，投标人不得随意变更格式的实质性条款，否则评标委员会有权作出不利于投标人的评审。

b.资格要求特定条件证明文件

包：1

| 特定条件 | 特定条件说明 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料(营业场所若是租赁的，须提供租赁合同复印件,营业场所若是自有的，须提供产权证复印件。拟参与本项目的主要人员名单列表) |

b.其他资格证明文件

无。

C.联合体投标审核：详见招标文件第一章5.3。

③有下列情形之一的，资格性检查不合格：

a.一般情形

a1未按照招标文件规定提交投标函；

a2未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件；

a3未按照招标文件规定提交投标保证金。

b.本项目规定的其他情形：无。

（2）符合性检查

①评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格性检查的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。满足招标文件的实质性要求指投标符合招标文件的要求且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

②评标委员会审查判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。评标委员会将否决被确定为未实质性响应招标文件要求的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

③若评标委员会发现投标人存在招标文件第三章第8.7条规定情形之一的，可认定其相互恶意串通投标，并作为投标无效处理。

④有下列情形之一的，符合性检查不合格：

a.一般情形

包：1

| 符合性检查标题 | 符合性检查说明 |
| --- | --- |
| a1违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； | _ |
| a2属于招标文件第三章第9.12条规定的投标无效情形； | _ |
| a3投标文件对招标文件实质性要求的； | 投标文件对招标文件实质性要求的响应有重大偏离或保留，影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务； |
| a4属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； |  |
| a5属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； |  |
| a6投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。 |  |
| 符合性审查 | 1、投标人承诺的完工期、完工地点、付款方式、售后服务不满足招标文件要求的； 2、投标人的技术因素（F2项）实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的； 3、投标人未提供或未按要求提供现场勘察确认书的； 4、不符合招标文件中规定的其它实质性条款； 5、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。但评标委员会可要求候选中标供应商对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。 |

4.3澄清有关问题

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（由评标委员会评标专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

（2）投标人的澄清、说明或纠正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或纠正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）关于价格修正

①开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。若评标委员会按照上述规定修正，则相应投标人应予接受且修正后的投标报价对其起约束作用。若投标人不接受修正或未按照评标委员会的要求提交修正后的投标报价确认意见，则视为该投标人未实质性响应招标文件要求，其符合性检查不合格且投标保证金将不予退还。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

③不利认定的量化标准为：

采用综合评分法：对评标委员会认定的细微偏差将采取扣分处理。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第4.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

④投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，但投标文件未提供中文译本或提供的中文译本不符合招标文件第三章第9.3条第（2）款规定，则该资料视为无效。

4.4比较与评价

（1）按照本章载明的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查均合格的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

（2）关于相同品牌产品

①提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按照下列规定处理：

采用综合评分法：以总得分最高的投标人作为有效投标人参加评标。总得分相同的，由评标委员会按照技术因素得分高低、服务因素得分高低、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定。其他投标无效。

②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

③评标委员会按照本款第①条规定确定有效投标人后，若投标人家数不足3家，按照本章第4.10条规定处理。家数达到3家或以上的，评标继续。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

4.5推荐中标候选人：详见本章第5.2条规定。

4.6编写评标报告

（1）评标委员会负责编写评标报告，并提交给招标人。

（2）评标报告应包括下列主要内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，即评标委员会根据中标候选人排序情况推荐的中标候选人或直接确定的中标人。

※持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.7评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于成本，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应否决其投标。

4.8评标过程中，若评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，应按照少数服从多数的原则作出结论。

4.9评标过程中，评标委员会将对投标人提交的证明材料逐一核对，并按下列规定进行处理：

采用综合评分法：（1）属于资格要求条款和属于实质性要求、不满足即为投标无效条款的，对投标描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或实质性要求（技术指标或商务条件）不符合或不响应。

（2）属于得（扣）分条款和其他条款的，对投标描述和证明材料不一致的，按照本章第4.3条第（5）款规定要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

4.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）资格性检查或符合性检查合格的投标人不足三家的；

（2）实质性响应招标文件要求的投标人不足三家的；

（3）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动终止，招标人将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购、终止采购等）。

5、评标方法和标准

5.1评标方法：包1采用综合评分法。

5.2评标标准：

合同包1采用综合评审法：

（1）在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

（2）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分由高到低顺序排列。

b.评标总得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。

c.评标总得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（即F2项的得分高低）顺序排列。

d.其他：无。

（3）每个有效投标人的评标总得分F＝F1＋F2＋F3＋F4（若有），其中：F1指价格因素得分、F2指技术因素得分、F3指商务因素得分，F1＋F2＋F3的满分合计为100分，F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。具体分值设置如下：

①F1为价格因素得分，满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小微企业 | 各投标人价格部分评分按以下标准进行价格扣除（若有），根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《关于进一步落实政府采购促进中小企业发展的实施意见》（闽财购【2012】34号）文件。凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其报价部分给予6%的价格扣除优惠(联合体2%的价格扣除)，但必须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除。若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。①、中小企业声明函（格式附后）。②、上一年度以来由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件。中小企业划分标准详见工信部联企业【2011】300号文件和《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）执行）。③、符合中小企业划分标准（投标人参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。④、若同时所提供的证明材料相矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 |

②F2为技术因素得分，满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 总体技术方案 | 5 | 1.1根据投标人提供的技术方案，包含平台技术架构、网络拓扑结构等内容，由评标委员会在2-5分之间进行评分。 |
|  | 5 | 1.2根据投标人提供的系统平台的技术方案，由评标委员会在2-5分之间进行评分。 |
|  | 2 | 1.3根据投标人提供的数据库设计、存储量估算、大数据表处理（后期数据规模较大，要充分考虑数据权限和容量问题）方案，由评标委员会在0-2分之间进行评分。 |
|  | 3 | 1.4投标人能提供完备的能源与设备管理服务方案，确保能效提升指标完成的，由评标委员会在1-3分之间进行评分。 |
| 系统功能演示 | 5 | 根据投标人提供的演示内容，由评标委员会在2-5分之间进行评分。 演示内容包括： 1）照明远程控制及终端控制（可任选教室、路灯、走廊照明） 2)空调远程控制 3）计量远程集抄及控制（可任选空调及照明计量等） 4）组态软件功能演示（图形组件的多样式配置、可视化组件、支持事件响应、支持静态、动态双模式展示、自由编排） 5)报警功能 评判： A、系统演示内容和投标人总体技术方案中内容的吻合度； B、系统演示应体现如何实现建筑智能化控制和绿色节能思想以及如何降低能耗资源浪费，最终帮助学校达到节能减排的目标； C、功能需求界面框架是否清晰、明了、简洁、美观。 以上演示的要求： ①现场演示由评委成员确定时间，投标人演示顺序由现场随机抽取确定。投标人须自备演示设备和演示内容，演示场地可接投影仪。从调试好设备向评委报告开始计时，每个投标人演示时间不得超过5分钟（不含现场提问）； ②投标现场演示方式采用系统实物模拟演示，不接受视频、PPT等其他方式演示； ③演示过程中允许连接、操作现场服务器设备，也可通过远程连接、操作公司服务器设备。 |
| 各项目主要设备配置及技术参数 | 3 | 3.1根据投标人配置的数据中心及运维平台的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.2根据投标人配置的节能专用网络设备的、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.3根据投标人配置的公共区域照明及远程监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.4根据投标人配置的教室照明及监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.5根据投标人配置的路灯远程监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.6根据投标人配置的VRV空调远程监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.7根据投标人配置的分体空调远程监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 4 | 3.8根据投标人配置的水泵房改造及监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在1-4分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.9根据投标人配置的图书馆贴膜的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 3 | 3.10根据投标人配置的公共区域开水器远程监控的设备、辅材及功能参数的情况，由评委进行横向评议，并在0-3分之间进行评分。 |
|  | 2 | 3.11根据投标人1000盏LED灯配置地点的选择、配置的功能参数情况，由评委进行横向评议，并在0-2分之间进行评分。 |
| 施工组织方案 | 2 | 4.1根据投标人提供的施工组织方案是否可行情况（对可能出现的施工计划、安全、质量问题是否有完善、细致的事前、事中、事后控制及处理措施），并在0-2分之间进行评分。 |

③F3为商务因素得分，满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的综合实力 | 1 | 1.1投标人具有计算机信息系统集成与服务资质三级及以上资质的得1分，须提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | 1.2投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1分，须提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | 1.3投标人具有建筑智能化系统设计乙级及以上资质的得1分，须提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | 1.4投标人具有省级及以上高新技术企业认定证书的得1分，须提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | 1.5投标人所投相关产品具有计算机软件著作权的得1分，须提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | 1.6投标人具有安全生产许可证且在有效期内的得1分，须提供证书复印件，否则不得分 |
| 同类业绩 | 2 | 2.1评委会根据各投标人提供的自2013年1月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内由投标人自身完成的同类项目（能耗监管平台或公共建筑能效提升工程项目或含此类的合同能源管理类项目）业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1 分，满分2分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分，原件备查）。 |
| 拟配备的人员 | 1 | 3.1投标人拟配备的专职项目经理具有项目管理专业人员资格证书（PMP证书）、计算机系统集成高级项目经理证书、高级工程师证书的，提供2个及以上证书的得1分，须提供证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | 3.2投标人拟配备的专职项目组成员具有计算机软件类中级及以上职称资格、中级及以上网络工程师证书、一级机电工程专业建造师资格证书的，提供2个人及以上具备上述不同类别证书的得1分。须提供证书复印件，否则不得分。 注：以上同一人持有多种证书的仅计为1个。 |
| 售后服务承诺 | 1 | 4.1投标人承诺满足招标人的售后服务内容、维护响应，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面要求，得1分。未提供任何售后服务承诺的本项得0分。 |
|  | 1 | 4.2投标人在满足招标人售后服务要求的基础上，承诺在系统免费维保、主要设备质保期增加一年及以上的，得1分。 |
|  | 2 | 4.3为保障本地化售后服务的便捷性，投标人在福州设有公司或分公司的得2分；投标人在福建省内设有公司或分公司的得1分。（投标人须提供投标人公司营业执照复印件、售后服务的具体地址、联系人、电话，否则不得分） |
| 技术培训方案 | 1 | 5.1根据各投标人对采购人提供应用培训及培训人员数量、定期不定期到采购人单位进行免费培训（应用培训包括安装、调试、使用和维护、排除一般故障等）的承诺情况，由评标委员会在0-1分之间进行打分。未提供任何技术培训承诺的本项得0分。 |

④F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分标准 | 20.4 | 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 优惠幅度 20%（含20%）以下 价格评标项 价格评标项标准总分值4%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值4%的加分 20%—50%（不含20%含50%） 价格评标项 价格评标项标准总分值6%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值6%的加分 50%（不含50%）以上 价格评标项 价格评标项标准总分值8%的加分 技术评标项 技术评标项标准总分值8%的加分 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标人公章，原件备查。注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内产品；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。 |

三、其他规定

6、其他规定

6.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

6.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

6.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

6.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

为贯彻住建部《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》的文件的总体要求，落实《福建省人民政府办公厅关于推进公共建筑和城市公共照明节能改造七条措施的通知》（闽政办【2016】74 号的精神，实现建设资源节约型、环境友好型校园的目标，积极落实“能耗监测、能耗统计、能源审计、能效公示、制度建设”等节能工作，福建师范大学已经制定了《福建师范大学公共建筑能效提升工程项目实施方案》，并经福建省海峡绿色建筑中心组织专家评审通过。本次节能改造是在福建师范大学前期初步建成的能耗监测平台基础上，将《福建师范大学公共建筑能效提升工程项目实施方案》落实，建成一套以信息化技术为基础的面向管理和运用的综合用能设备能效监、管、控系统，并对部分设备、照明、图书馆玻璃隔热等进行技术改造，有效降低校园能耗，提高能源管理的自动化水平，达到省、部节能减排的相关要求。

二、技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）、项目改造主要对象

本次节能改造项目主要针对福建师范大学旗山校区行政楼、图书馆、理工楼群、笃行楼、音乐学院等28处58栋建筑的用电、供水、照明，建筑面积316335平方米，以及2处供水泵房的改造。其中旗山校区教学区域各楼宇建筑清单见下表：

| 序号 | 名 称 | 建筑年代 | 幢数 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼及附属楼 | 2009 | 2 | 24469 |
| 2 | 现代教育中心 | 2007 | 1 | 5240 |
| 3 | 图书馆 | 2008 | 1 | 37383 |
| 4 | 教学区(知明、笃行、立诚、致广) | 2003 | 15 | 77435 |
| 5 | 理工楼南北主楼 | 2008 | 2 | 8897 |
| 6 | 理工楼1—12号楼 | 2008 | 12 | 52408 |
| 7 | 危险品仓库 | 2008 | 1 | 209 |
| 8 | 发酵中心 | 2009 | 1 | 1205 |
| 9 | 动物实验中心 | 2014 | 1 | 1300 |
| 10 | 校团委工会大楼 | 2007 | 1 | 4128 |
| 11 | 青春剧场 | 2007 | 1 |  |
| 12 | 体科院综合楼 | 2007 | 1 | 10165 |
| 13 | 体科院体训房 | 2007 | 1 | 14257 |
| 14 | 体科院基地楼 | 2005 | 1 | 4594 |
| 15 | 文经楼行政楼 | 2010 | 1 | 9567 |
| 16 | 文经楼1—4教学楼 | 2010 | 4 | 13558 |
| 17 | 音乐学院行政楼 | 2010 | 1 | 1925 |
| 18 | 音乐学院教学楼 | 2010 | 1 | 4406 |
| 19 | 音乐学院琴楼 | 2010 | 1 | 4674 |
| 20 | 音乐厅 | 2010 | 1 | 2550 |
| 21 | 美术学院行政楼楼、展厅 | 2009 | 1 | 4241 |
| 22 | 美术学院教学楼 | 2009 | 1 | 7059 |
| 23 | 美术学院雕塑楼 | 2009 | 1 | 2050 |
| 24 | 美术学院漆艺楼 | 2014 | 1 | 1200 |
| 25 | 软件学院 | 2008 | 1 | 6755 |
| 26 | 传播学院 | 2008 | 1 | 6164 |
| 27 | 旅游学院 | 2008 | 1 | 3738 |
| 28 | 许书典大楼 | 2007 | 1 | 6758 |

（二）、项目建设主要内容

为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于推进公共建筑和城市公共照明节能改造七条措施的通知》（闽政办【2016】74 号）精神，根据《福建省住房和城乡建设厅等 5 部门关于印发福建省公共建筑节能改造示范项目管理办法的通知》（闽建科【2017】2 号）、《福建省住房和城乡建设厅等 4 部门关于公布福建省第一批公共建筑节能改造示范项目的通知》（闽建科【2016】29 号）的要求，按照学校的实际情况，本次节能改造工程示范项目计划实施以下几个方面的内容。

1.数据中心及运维平台；

2.节能专用网络；

3.公共区域照明改造及远程监控；

4.教室照明远程监控；

5.路灯远程监控；

6.VRV空调远程监控；

7.分体空调远程监控；

8.水泵房改造及远程监控；

9.图书馆玻璃贴膜；

10.公共区域开水器远程监控及室内部分灯具亮化

附：学校改造建筑范围内设备清单：

一）、空调

A、多联机室外机数量统计

| 序号 | 建筑群 | 建 筑 名 称 | 空调 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号 | 厂家 | 数量 | 室外机配电回路统计 | 备注 |  |
| 1 | 行政楼及附楼 | 行政楼 | RFC-KX | 三菱重工海尔 | 43 | 4 |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 后勤安保楼 | RFC-KX | 三菱重工海尔 | 7 | 1 |  |  |
|  |  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现代教育中心 | 现教主楼 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 |  |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D300W/S-820 | 美的 | 4 |  |  |  |
|  |  | 演播厅 | LSQWRF60M/A | 美的 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 末端空调机组 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 图书管 | 图书馆 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 102 | 4 |  |  |
|  |  | 校展览管及会议中心 |  |  | 40 | 4 |  |  |
| 4 | 教学楼 | 知明楼1 | 多联机 |  | 21 | 1 |  |  |
|  |  | 知明楼2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 知明楼3 | 多联机 |  | 16 | 1 |  |  |
|  |  | 知明楼大厅 | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 4 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  | 笃行楼1 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 18 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 笃行楼2 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 12 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 笃行楼3 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 6 | 1 |  |  |
|  |  | 笃行楼大厅 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 20 | 1 |  |  |
|  |  | 立诚1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立诚2 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 立诚3 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 立诚4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 致广1 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 4 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 6 |  |  |  |
|  |  | 致广2 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 8 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  | 致广3 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 23 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  | 致广4 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 15 | 1 |  |  |
| 5 | 理工楼南北主楼 |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 30 | 4 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W/S-820 | 美的 | 20 |  |  |  |
| 6 | 理工楼1-12号楼 | 理工楼1 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 33 | 3 |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 4 |  |  |  |
|  |  | 理工楼2 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 21 | 2 |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 10 |  |  |  |
|  |  | 理工楼3 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 19 | 3 |  |  |
|  |  |  | MD-D220W/S-810 | 美的 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | VDD-540W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 理工楼4 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 19 | 3 |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | VDD-540W/S-820 | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  | 理工楼5 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 13 | 2 |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 5 |  |  |  |
|  |  | 理工楼6 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 7 | 2 |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | VDD-540W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 理工楼7 | MDV-D335W/S-830 | 美的 | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 12 |  |  |  |
|  |  | 理工楼8 | MDV-D335W/S-830 | 美的 | 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 14 |  |  |  |
|  |  | 理工楼9 | MDV-D260W | 美的 | 4 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D530W | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 17 |  |  |  |
|  |  | 理工楼10 | MDV-D252W | 美的 | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D300W | 美的 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D540W | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 12 |  |  |  |
|  |  | 理工楼11 | 模块式风冷热泵机组 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 循环泵 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 29 |  |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 三相柜机 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  | 理工楼12 | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 19 | 2 |  |  |
|  |  |  | RF25WW/S-810 | 美的 | 2 |  |  |  |
| 7 | 危险品仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发酵中心 |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 动物实验中心 |  | 2台风冷热泵机组有监控 |  |  |  |  |  |
| 10 | 校团委工会大楼 |  | MDV-D300W/S-820 | 美的 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D252W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D280 | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 单相 | 美的 | 1 |  |  |  |
| 11 | 青春剧场 |  | 三相 | 美的 | 14 |  |  |  |
| 12 | 体科院综合楼 |  | MDV-D280 | 美的 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D252W/S-820 | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三相 | 美的 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 单相 | 美的 | 1 |  |  |  |
| 13 | 体科院体训房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 体科院基地楼 |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D240W | 美的 | 2 | 1 |  |  |
| 15 | 文经楼行政楼 |  | MDV-D450W | 美的 | 10 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D560W | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D400W | 美的 | 2 |  |  |  |
| 16 | 文经楼1-4号楼 | 文经楼1、2号楼 | 多联机 | 美的 | 25 | 1 |  |  |
|  |  | 文经楼3、4号楼 | 多联机 | 美的 | 37 |  |  |  |
| 17 | 音乐学院行政楼 |  | 多联机 | 美的 | 3 |  |  |  |
| 18 | 音乐学院教学楼 |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W | 美的 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 三相 | 美的 | 1 |  |  |  |
| 19 | 音乐学院琴楼 |  | 无多联机，琴房单相 | 美的 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | 办公室三相 | 美的 | 8 |  |  |  |
| 20 | 音乐厅 |  | 风冷热泵 | 美的 | 4 |  |  |  |
| 21 | 美术学院行政楼展厅 |  | 清华风冷热泵无名牌 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | 美术学院教学楼 |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 23 | 1 |  |  |
| 23 | 美术学院雕塑楼 |  | MDV-D280W | 美的 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | MDV-D400W | 美的 | 2 |  |  |  |
| 24 | 美术学院漆艺楼 |  | 多联机（预估) | 美的 | 2 | 1 |  |  |
| 25 | 软件学院 |  | MDV-D250(260)W/Dps | 美的 | 18 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D252W | 美的 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三相 | 美的 | 9 |  |  |  |
| 26 | 传播学院 |  | MDV-D252W | 美的 | 8 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W | 美的 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 三相 | 美的 | 1 |  |  |  |
| 27 | 旅游学院 |  | MDV-D252W | 美的 | 12 | 2 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W | 美的 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三相 | 美的 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 单相 | 美的 | 3 |  |  |  |
| 28 | 许书典大楼 |  | MDV-D252W | 美的 | 9 | 3 |  |  |
|  |  |  | MDV-D280W | 美的 | 4 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1104 | 84 |  |  |

B、室内机数量统计

室内机数量暂估为3500台。

单体空调数量统计

学校本期节能改造的单体空调数量为197台

二）、公共区域照明情况统计

公共建筑内走廊及走道照明情况统计如下：

| 序号 | 建 筑 名 称 | 建筑层高 | 回路位置 | 回路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼及附楼 | 负一层 | Ald | 11 |  |
| 2 |  | 1层 | ALE1a | 8 |  |
| 3 |  | 2层 | ALE2a | 4 |  |
| 4 |  | 3层 | ALE3a | 3 |  |
| 5 |  | 4层 | ALE4a | 3 |  |
| 6 |  | 5层 | ALE5a | 3 |  |
| 7 |  | 6层 | ALE6a | 3 |  |
| 8 |  | 7层 | ALE7a | 3 |  |
| 9 |  | 8层 | ALE8a | 3 |  |
| 10 |  | 9层 | ALE9a | 3 |  |
| 11 |  | 10层 | ALE10a | 3 |  |
| 12 |  | 11层 | ALE11a | 3 |  |
| 13 |  | 12层 | ALE12a | 3 |  |
| 14 | 后勤保卫楼 | 1层 | ALE1b | 3 |  |
| 15 |  | 2层 | ALE2b | 3 |  |
| 16 |  | 3层 | ALE3b | 3 |  |
| 17 |  | 4层 | ALE4b | 3 |  |
| 18 | 现代教育中心 | 1层 | 1ALE | 5 |  |
| 19 |  | 2层 | 2ALE | 4 |  |
| 20 |  | 3层 | 3ALE | 4 |  |
| 21 |  | 4层 | 4ALE | 4 |  |
| 22 | 图书馆 | 1层 | AL1-3 | 5 |  |
| 23 |  |  | CLE1-G | 8 |  |
| 24 |  |  | DLE1-G | 5 |  |
| 25 |  | 2层 | CLE2-G | 10 |  |
| 26 |  |  | DL2-G | 5 |  |
| 27 |  | 3层 | CLE3-G | 8 |  |
| 28 |  |  | DL3-G | 4 |  |
| 29 |  | 4层 | CLE4-G | 10 |  |
| 30 |  | 5层 | CLE5-G | 10 |  |
| 31 |  | 6层 | CLE6-G | 10 |  |
| 32 |  | 7层 | CLE7-G | 10 |  |
| 33 | 知明楼1 | 1层 | ALA11-G | 3 |  |
| 34 |  | 2层 | ALA21-G | 3 |  |
| 35 | 知明楼2 | 1层 | ALA12-G | 1 |  |
| 36 |  | 2层 | ALA22-G | 1 |  |
| 37 |  | 3层 | ALA32-G | 1 |  |
| 38 |  | 4层 | ALA42-G | 1 |  |
| 39 | 知明楼3 | 1层 | ALA14-G | 3 |  |
| 40 |  | 2层 | ALA24-G | 3 |  |
| 41 |  | 3层 | ALA34-G | 3 |  |
| 42 |  | 4层 | ALA44-G | 3 |  |
| 43 | 知明楼大厅 | 1层 | ALA13 | 2 |  |
| 44 |  | 2层 |  | 2 |  |
| 45 | 笃行楼1 | 1层 | ALB11-G | 2 |  |
| 46 |  | 2层 | ALB21-G | 2 |  |
| 47 |  | 3层 | ALB31-G | 2 |  |
| 48 | 笃行楼2 | 1层 | ALB12-G | 2 |  |
| 49 |  | 2层 | ALB22-G | 2 |  |
| 50 |  | 3层 | ALB32-G | 2 |  |
| 51 |  | 4层 | ALB42-G | 2 |  |
| 52 |  | 5层 | ALB52-G | 2 |  |
| 53 | 笃行楼3 | 1层 | ALB14-G | 3 |  |
| 54 |  | 2层 | ALB24-G | 3 |  |
| 55 |  | 3层 | ALB34-G | 3 |  |
| 56 |  | 4层 | ALB44-G | 3 |  |
| 57 |  | 5层 | ALB54-G | 3 |  |
| 58 | 笃行楼大厅 | 1层 | ALB15-G | 3 |  |
| 59 |  | 2层 | ALB25-G | 3 |  |
| 60 | 立诚1 | 1层 | ALC11-G | 2 |  |
| 61 |  | 2层 | ALC21-G | 2 |  |
| 62 |  | 3层 | ALC31-G | 2 |  |
| 63 | 立诚2 | 1层 | ALC12-G | 3 |  |
| 64 |  | 2层 | ALC22-G | 3 |  |
| 65 |  | 3层 | ALC32-G | 3 |  |
| 66 |  | 4层 | ALC42-G | 3 |  |
| 67 | 立诚3 | 1层 | ALC13-G | 2 |  |
| 68 |  | 2层 | ALC23-G | 2 |  |
| 69 |  | 3层 | ALC33-G | 2 |  |
| 70 |  | 4层 | ALC43-G | 2 |  |
| 71 | 立诚4 | 1层 | ALC14-G | 2 |  |
| 72 |  | 2层 | ALC24-G | 2 |  |
| 73 |  | 3层 | ALC34-G | 2 |  |
| 74 |  | 4层 | ALC44-G | 2 |  |
| 75 | 致广1 | 1层 | ALD11-G | 2 |  |
| 76 |  | 2层 | ALD21-G | 2 |  |
| 77 |  | 3层 | ALD31-G | 2 |  |
| 78 | 致广2 | 1层 | ALD12-G | 2 |  |
| 79 |  | 2层 | ALD22-G | 2 |  |
| 80 |  | 3层 | ALD32-G | 2 |  |
| 81 |  | 4层 | ALD42-G | 2 |  |
| 82 |  | 5层 | ALD52-G | 2 |  |
| 83 | 致广3 | 1层 | ALD13-G | 3 |  |
| 84 |  | 2层 | ALD14-G | 2 |  |
| 85 |  | 3层 | ALD24-G | 2 |  |
| 86 |  | 4层 | ALD34-G | 2 |  |
| 87 |  | 5层 | ALD44-G | 2 |  |
| 88 |  | 6层 | ALD54-G | 2 |  |
| 89 | 致广4 | 1层 | ALD13-G | 4 |  |
| 90 | 理工楼南北主楼 | 1层 | 1ALE | 4 |  |
| 91 |  | 2层 | 2ALE | 4 |  |
| 92 |  | 3层 | 3ALE | 4 |  |
| 93 |  | 4层 | 4ALE | 4 |  |
| 94 |  | 5层 | 5ALE | 4 |  |
| 95 |  | 6层 | 6ALE | 4 |  |
| 96 | 理工楼1 | 1层 | 1ALE1 | 2 |  |
| 97 |  | 2层 | 1ALE2 | 2 |  |
| 98 |  | 3层 | 1ALE3 | 2 |  |
| 99 |  | 4层 | 1ALE4 | 2 |  |
| 100 | 理工楼2 | 1层 | 2ALE1 | 2 |  |
| 101 |  | 2层 | 2ALE2 | 2 |  |
| 102 |  | 3层 | 2ALE3 | 2 |  |
| 103 |  | 4层 | 2ALE4 | 2 |  |
| 104 |  | 5层 | 2ALE5 | 2 |  |
| 105 | 理工楼3 | 1层 | 3ALE1 | 3 |  |
| 106 |  | 2层 | 3ALE2 | 3 |  |
| 107 |  | 3层 | 3ALE3 | 3 |  |
| 108 |  | 4层 | 3ALE4 | 3 |  |
| 109 |  | 5层 | 3ALE5 | 3 |  |
| 110 | 理工楼4 | 1层 | 4ALE1 | 3 |  |
| 111 |  | 2层 | 4ALE2 | 3 |  |
| 112 |  | 3层 | 4ALE3 | 3 |  |
| 113 |  | 4层 | 4ALE4 | 3 |  |
| 114 |  | 5层 | 4ALE5 | 3 |  |
| 115 | 理工楼5 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 116 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 117 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 118 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 119 |  | 5层 | 5ALE | 3 |  |
| 120 | 理工楼6 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 121 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 122 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 123 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 124 |  | 5层 | 5ALE | 3 |  |
| 125 | 理工楼7 | 1层 | 7ALE1 | 3 |  |
| 126 |  | 2层 | 7ALE2 | 3 |  |
| 127 |  | 3层 | 7ALE3 | 3 |  |
| 128 |  | 4层 | 7ALE4 | 3 |  |
| 129 | 理工楼8 | 1层 | 8ALE1 | 3 |  |
| 130 |  | 2层 | 8ALE2 | 3 |  |
| 131 |  | 3层 | 8ALE3 | 3 |  |
| 132 |  | 4层 | 8ALE4 | 3 |  |
| 133 |  | 5层 | 8ALE5 | 3 |  |
| 134 | 理工楼9 | 1层 | 9ALE1 | 3 |  |
| 135 |  | 2层 | 9ALE2 | 3 |  |
| 136 |  | 3层 | 9ALE3 | 3 |  |
| 137 |  | 4层 | 9ALE4 | 3 |  |
| 138 |  | 5层 | 9ALE5 | 3 |  |
| 139 | 理工楼10 | 1层 | 10ALE1 | 3 |  |
| 140 |  | 2层 | 10ALE2 | 3 |  |
| 141 |  | 3层 | 10ALE3 | 3 |  |
| 142 |  | 4层 | 10ALE4 | 3 |  |
| 143 | 理工楼11 | 1层 | 11ALE1 | 3 |  |
| 144 |  | 2层 | 11ALE2 | 3 |  |
| 145 |  | 3层 | 11ALE3 | 3 |  |
| 146 |  | 4层 | 11ALE4 | 3 |  |
| 147 |  | 5层 | 11ALE5 | 3 |  |
| 148 | 理工楼12 | 1层 | 12ALE1 | 3 |  |
| 149 |  | 2层 | 12ALE2 | 3 |  |
| 150 |  | 3层 | 12ALE3 | 3 |  |
| 151 |  | 4层 | 12ALE4 | 3 |  |
| 152 | 美术学院行政楼展厅 | 1层 | 1ALE | 1 |  |
| 153 |  | 2层 | 2ALE | 1 |  |
| 154 |  | 3层 | 3ALE | 1 |  |
| 155 | 美术学院教学楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 156 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 157 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 158 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 159 | 美术学院雕塑楼 | 1层 | 1ALE | 2 |  |
| 160 |  | 2层 | 2ALE | 2 |  |
| 161 | 美术学院漆艺楼 | 1层 | 1ALE | 2 |  |
| 162 |  | 2层 | 2ALE | 2 |  |
| 163 | 文经楼行政楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 164 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 165 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 166 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 167 |  | 5层 | 5ALE | 3 |  |
| 168 |  | 6层 | 6ALE | 3 |  |
| 169 |  | 7层 | 7ALE | 3 |  |
| 170 | 文经楼1-2号楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 171 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 172 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 173 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 174 |  | 5层 | 5ALE | 3 |  |
| 175 | 文经楼3-4号楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 176 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 177 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 178 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 179 |  | 5层 | 5ALE | 3 |  |
| 180 | 音乐学院琴楼 | 1层 | ad1ALE | 3 |  |
| 181 |  | 2层 | ad2ALE | 3 |  |
| 182 |  | 3层 | ad3ALE | 3 |  |
| 183 |  | 4层 | ad4ALE | 3 |  |
| 184 |  | 5层 | ad5ALE | 3 |  |
| 185 | 音乐学院行政楼 | 1层 | C1ALE | 3 |  |
| 186 |  | 2层 | C2ALE | 3 |  |
| 187 |  | 3层 | C3ALE | 3 |  |
| 188 | 音乐学院教学楼 | 1层 | c1ALE | 3 |  |
| 189 |  | 2层 | c2ALE | 3 |  |
| 190 |  | 3层 | c3ALE | 3 |  |
| 191 | 软件学院 | 1层 | 1aALE | 3 |  |
| 192 |  | 2层 | 2aALE | 3 |  |
| 193 |  | 3层 | 3aALE | 3 |  |
| 194 |  | 4层 | 4aALE | 3 |  |
| 195 |  | 5层 | 5aALE | 3 |  |
| 196 |  | 6层 | 6aALE | 3 |  |
| 197 | 传播学院 | 1层 | 1b1ALE | 3 |  |
| 198 |  | 2层 | 1b2ALE | 3 |  |
| 199 |  | 3层 | 1b3ALE | 3 |  |
| 200 |  | 4层 | 1b4ALE | 3 |  |
| 201 |  | 5层 | 1b5ALE | 3 |  |
| 202 | 旅游学院 | 1层 | 2b1ALE | 3 |  |
| 203 |  | 2层 | 2b2ALE | 3 |  |
| 204 |  | 3层 | 2b3ALE | 3 |  |
| 205 |  | 4层 | 2b4ALE | 3 |  |
| 206 |  | 5层 | 2b5ALE | 3 |  |
| 207 | 许书典大楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 208 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 209 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 210 | 校团委工会大楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 211 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 212 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 213 | 青春剧场 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 214 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 215 | 体科院综合楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 216 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 217 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |
| 218 |  | 4层 | 4ALE | 3 |  |
| 219 |  | 5层 | 5ALE | 3 |  |
| 220 | 体科院基地楼 | 1层 | 1ALE | 3 |  |
| 221 |  | 2层 | 2ALE | 3 |  |
| 222 |  | 3层 | 3ALE | 3 |  |

公共区域主要路灯分布情况统计如下：

| 序号 | 建 筑 名 称 | 庭院灯 | 高杆钠灯 | 射灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 功率（W） | 备注 | 数量 | 功率（W） | 备注 | 数量 | 功率（W） | 备注 |
| 1 | 理工楼群报刊亭 | 14 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 理工楼群 | 28 | 30 | 日光灯 | 22 | 250 |  | 5 | 400 |  |
|  |  | 71 | 85 |  | 10 | 250 |  | 7 | 1000 |  |
| 3 | 理工楼群湖边 | 38 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 图书馆 | 56 | 28 |  |  |  |  | 1 | 1000 |  |
| 5 | 现代教育中心 |  |  |  | 9 | 250 |  | 2 | 400 |  |
| 6 | 百年大道 |  |  |  | 38 | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | LED |  |  |  |
| 7 | 宝琛广场 |  |  |  | 38 | 250 |  |  |  |  |
| 8 | 教学AB区 | 92 | 45 |  |  |  |  | 2 | 400 |  |
| 9 | 教学C区 | 42 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 教学C区小公园 | 9 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 教学区D区 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 湖边 | 50 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 音乐学院 | 45 | 45 |  |  |  |  | 3 | 400 |  |
|  |  | 52 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 文科楼裙楼 | 53 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 美术学院 | 37 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 软件学院 | 70 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 南门 |  |  |  | 16 | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 400 |  |  |  |  |
| 18 | 体科院基地楼 |  |  |  | 18 | 250 |  |  |  |  |
| 19 | 青春剧场 |  |  |  | 4 | 250 |  |  |  |  |
| 20 | 体科楼群周边 | 8 | 28 |  | 6 | 150 |  |  |  |  |
| 21 | 东门 | 10 | 25 |  | 12 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 150 |  |  |  |  |
| 22 | 行政楼 | 53 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

路灯主要回路统计如下：

| 序号 | 控制箱位置 | 控制箱数量 | 单相/三相 | 回路数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文经院3号楼配电间 | 1 | 单 | 2 |  |
| 2 | 文经院2号楼配电间 | 1 | 单 | 2 |  |
| 3 | 美术学院配电间 | 1 | 单 | 3 |  |
| 4 | 音乐学院教学楼配电房 | 1 | 单 | 4 |  |
| 5 | 音乐学院琴房配电房 | 1 | 单 | 4 |  |
| 6 | 音乐厅外配电箱 | 1 | 三相 | 4 |  |
| 7 | 南大门西 | 1 | 三相 | 1 |  |
| 8 | 南大门东 | 1 | 三相 | 1 |  |
| 9 | 体科院中间 | 1 | 三相 | 6 |  |
| 10 | 后勤楼大厅 | 1 | 单相 | 8 |  |
| 11 | 现教中心 | 1 | 单相 | 2 |  |
| 12 | 图书馆边配电箱 | 1 | 三相 | 8 |  |
| 13 | 理工楼4号楼配电房 | 1 | 单相 | 7 |  |
| 14 | 小溪边理工楼12号楼对面 | 1 | 单相 | 1 |  |
| 15 | 知明2号楼边上（A区） | 1 | 单相 | 4 |  |
| 16 | 教学楼B区 | 1 | 三相 | 4 |  |
| 17 | 教学楼D区 | 1 | 三相 | 4 |  |
| 18 | 钟楼边小花园 | 1 | 单相 | 4 |  |
| 19 | 宝琛广场 | 1 | 三相 | 4 |  |

三）公共教学楼室内照明统计

|  | 四大教学楼统计汇总表 |
| --- | --- |
| 序号 | 建筑楼名 | 层数 | 教室数量 （间） | 电路回路数量 （路） | 备注 |
| 1 | 笃行楼 | 1层 | 23 | 48 |  |
|  |  | 2层 | 17 | 59 |  |
|  |  | 3层 | 16 | 48 |  |
|  |  | 4层 | 7 | 21 |  |
|  |  | 5层 | 7 | 21 |  |
| 2 | 知明楼 | 1层 | 7 | 16 |  |
|  |  | 2层 | 9 | 29 |  |
|  |  | 3层 | 11 | 18 |  |
|  |  | 4层 | 11 | 18 |  |
| 3 | 立诚楼 | 1层 | 11 | 33 |  |
|  |  | 2层 | 16 | 39 |  |
|  |  | 3层 | 15 | 37 |  |
|  |  | 4层 | 8 | 16 |  |
| 4 | 至广楼 | 1层 | 12 | 22 |  |
|  |  | 2层 | 10 | 16 |  |
|  |  | 3层 | 10 | 16 |  |
|  |  | 4层 | 3 | 9 |  |
|  |  | 5层 | 3 | 9 |  |
| 合计： |  | 196 | 475 |  |

四）、水泵房

| 百年大道行政楼泵房 |
| --- |
| 原设备配套水泵品 牌 | 原设备配套水泵相关参数 |
| 淄博博山大通水泵有限公司 | 型号 | 流量 （m3/h) | 杨程 （m) | 功率 （kW) | 效率 （η） | 转速 （r/min) | 汽蚀余量 （m) | 台数 | 备注 |
|  |  | 38 | 82 | 22 | 60.7% | 1450 | 2.46 | 3 |  |
| 百年大道假山泵房 |
| 原设备配套水泵品 牌 | 原设备配套水泵相关参数 |
| 上海精全泵阀制造有限公司 | 型号 | 流量 （m3/h) | 杨程 （m) | 功率 （kW) | 效率 （η） | 转速 （r/min) | 汽蚀余量 （m) | 台数 | 备注 |
|  | 100DL*3 | 72 | 60 | 22 | 60% | 1450 | / | 3 |  |

五）烧水器

学校教学区、办公区目前46台烧水器分布

| 序号 | 建 筑 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 台 | 4 |  |
| 2 | 行政楼 | 台 | 5 |  |
| 3 | 人文楼 | 台 | 3 |  |
| 4 | 知明笃行立诚致广教学楼 | 台 | 15 |  |
| 5 | 音乐学院 | 台 | 1 |  |
| 6 | 琴房 | 台 | 4 |  |
| 7 | 美术院 | 台 | 1 |  |
| 8 | 软件学院 | 台 | 3 |  |
| 9 | 传播学院 | 台 | 3 |  |
| 10 | 体育学院 | 台 | 1 |  |
| 11 | 理工楼主楼 | 台 | 4 |  |
| 12 | 体训馆 | 台 | 2 |  |
| 13 | 合计 | 台 | 46 |  |

（三）、项目改造主要目的

- 大型公共建筑节能率不低于20%，所有改造的建筑物综合节能率达到20%以上；

- 实现照明、空调、水泵房智能化、信息化、可视化监控管理；

- 实现节能专用网络，可扩展可对接；

- 节能运维平台可与学校现有的能耗监测系统进行数据交互对接，也可独立运行。

（四）、建设依据

本次福建师范大学旗山校区节能改造工程示范项目总体方案的設計、制造、试验、检验、安装、调试、验收应满足以下标准和规范，但不限于此：

- 《中华人民共和国节约能源法》

- 《公共建筑节能設計标准》GB50189-2015；

- 《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》

- 《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》

- 《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》

- 《高等学校校园设施节能运行管理办法》

- 《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》

- 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》

- 《福建省住房和城乡建设厅等 5 部门关于印发福建省公共建筑节能改造示范项目管理办法的通知》（闽建科【2017】2 号）

- 《福建省住房和城乡建设厅等 4 部门关于公布福建省第一批公共建筑节能改造示范项目的通知》（闽建科【2016】29 号）

- 《采暧通风与空气调节設計规范》；

- 《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；

- 《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007

- 《智能建筑設計标准》GB/T50314-2000；

- 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448—2000；

- 《电子远传水表》CJ/T224-2006；

- 业主提供相关资料等。

- 、项目改造主要要求

1.数据中心及运维平台

（1）配置数据库服务器，采用RAID-5备份；基于满足本期及后期项目的使用要求；实现整体用能大数据统计、分析、对比、预警、数据上报、节能诊断等。

（2）配置专用工作站，基于满足各节能子项，如水泵房、空调、路灯等，作为单项专用。采用BS/CS架构进行后台监测、控制用。

（3）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

2.节能专用网络

（1）采用多层组网架构，通过星型或环型方式进行组网，建立千兆级节能专网。

（2）可采用有线光纤网络，也可采用无线网络。

（3）建立原则：满足本期以及后期项目扩展的网络应用为前提。

（4）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

3.公共区域照明改造及远程监控

（1）实现区域控制：在现有的基础上，做线改，实现隔盏控制

（2）分组计量：每组可单独计量、控制

（3）通讯方式：有线通讯或无线通讯

（4）实现多种控制方式

（5）分部门、分学院独立计量

针对某楼层有二级学院或处室的部门，可按回路来作计量，便于后续作定额管理。但如有个别回路无法确定的，可按面积来进行分摊。

(6)为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

4.教室照明远程监控

（1）实现功能：每个教室的用电计量、监测；白天按照度、课程表来开启灯具；晚上按人数、照度以及分区控制来开启灯具。

（2）通讯方式：有线或无线均可。

（3）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

5.路灯远程监控

（1）主要功能要求：具有状态检测、智能控制、环境监测、系统维护等；

（2）支持时间段、分组、经纬度、照度等多种控制策略的执行；

（3）实现回路的计量、控制；实现单灯的状态监测、照度调节、远程控制、计量等；

（4）通讯方式：有线或无线

（5）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

6.VRV空调远程监控

（1）主要品 牌：三菱重工海尔、美的

（2）功能要求：实现室外机的计量、状态监测、控制；室内机的温度控制、时间段控制、状态监测、用能情况分析。

（3）三菱重工海尔：2006年产品，厂家如提供室外机的通讯专用网关以及数据源给节能平台集成商，即可满足要求。如不提供，各投标人应自行提供解决办法。

（4）美的：2002、2003、2006年产品，为早期的第一代、第二代产品，不具有联网通讯功能，不具有目前要求的功能。因此，需要重新大范围更换或者新技术来实现。各投标人应自行提供解决办法。

（5）其它数量小的品 牌，如格力、申菱等，各投标人应一律考虑解决办法。

（6）通讯方式：有线或无线均可。

（7）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

7.分体空调远程监控

（1）实现功能：计量、时间段控制、温度控制、状态监测；

（2）通讯方式：有线或无线均可。

（3）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

8.水泵房改造及远程监控

（1）实现功能：变量变压，智能化远程控制，厂家提供水泵实际运行数据源给节能平台集成商，进行大数据汇集处理。

（2）工程范围：校方提供进水管、供水管、电源线缆至水泵房；水泵厂家提供水泵泵组、控制单元、通讯单元、手机APP应用展示；节能平台集成商提供数据源汇总，进行大数据分析。

（3）通讯方式：有线。

（4）为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

9.图书馆玻璃贴膜

本期方案针对图书馆的东西两侧玻璃门窗表面进行贴膜处理，以实现降温防眩光，确保空调制冷效果的目标。

为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

10.公共区域开水器远程监控

针对各教学楼、学院公共区域的开水器，共计50台，功率在6KW—9KW区间不等。需要实现：用电计量、远程开关断、按时间等策略进行控制、设备状态监测等功能。

通讯方式：有线。

为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

11.室内部分灯具亮化

本期方案对室内1000盏灯进行LED灯具改造，将原有不满足照度要求或不节能的灯具更换成LED灯具。

为达成上述功能要求投标人拟配置的设备、辅材及功能参数，表格如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

12、注：

(1)上述《投标人拟配置的设备、辅材及功能参数》清单视为投标人对采购人的庄重承诺，中标以后严格按照清单所列设备名 称、数量、单位以及功能参数配置，价格也不受市场或政策价格变化影响，投标人必须对表中所报各项产品和指标进行实质性响应。

(2)投标人在填报各项表格中所需设备、材料时应在进行认真现场勘察后，精心設計实施方案，并根据采购人所提出的建设目标配置优质的、完善的、充裕的设备和材料。

(3)投标人所填报的每一项产品在性能、质量上应是符合最新国家及行业标准的优质产品。

(4)投标人所填报各项表格中的设备、材料，其技术参数的水准以及所配置设备、材料是否齐全、充裕是评标委员会评审的重要因素。

(5)投标人可根据自己单位的技术水平提供更有利节能的功能設計及设备配置并加注，评标委员可在评标细项最高分值内考虑加分，直至该评分细项满分为止。

(6)本采购项目为交钥匙工程或固定单价结算方式。投标人所报的单价在中标以后的合同实施期间保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

(7)中标人不得转包他人，若发现转包，将不予退还其投标保证金，采购人有权终止合同，并有权要求中标人按转包金额的20%承担违约责任。

(8)现场勘查：

（1）为保证潜在投标人对本项目的场地现状及服务要求有充分认识，潜在投标人应在报名时间结束后第二个工作日上午9：00-9：30到福建师范大学旗山校区后勤服务集团3楼会议室，对现场进行实地勘察、评估等，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，并综合考虑在投标报价内。采购人对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担。

（2）潜在投标人代表进行现场勘察时应随带盖有投标人公司公章的介绍信原件及携带公司授权的勘察人身份证原件，采购人将在已勘察过的潜在投标人的现场勘察确认书（由采购人使用部门出具）上加盖采购人使用部门公章，确认已勘察过现场。投标人将采购人确认后的现场勘察确认书原件胶装于投标文件正本中，若未提供按无效投标处理。

- 现场勘查联系人：周孝廉，电话：0591-22868833。

（六）、系统架构及软件功能要求

1、总体要求：

公共建筑用能设备能效监管系统平台采用 “分布式高速实时控制网络”核心技术和关键产品构建，针对校园现有用电高能耗回路进行远程监控及节能改造。系统应由监管中心、主干通信网络、现场监控网络、各种智能计量装置、智能网关（用于连接第三方智能计量装置）等组成。主要系统结构如下：

1）信息网络系统级综合布线設計

本次校园网络系统用于网络传输平台，实现数据传输、控制、报警、信号和管理数据通信，实现节能各系统、综合布线系统应用数据交换和传输。同时，作为本次节能数字设备的传输平台，其建筑的性质及实际情况决定了本系统建成后应具有先进、可靠性，灵活性及扩展性极高的综合布线网络，能够长远的满足学校不断变化的需求，并将用户长期营运、维护、变更、网络升级的费用降至最低。

因此，本次的校园节能网络将建设成为一个统一、可靠、稳定、安全的专用通信平台，支持数据和多种信息通信业务数据的交换和传输，并具有完备的网络管理系统。

2)远程计量系统

根据校园供电系统与建筑实际情况，通过各分区、分级、分项、分户电表的计量采集监测，实现用电的查询、统计、分析、公示等功能，为日后的定额管理、按部门或单位结算提供数据支撑。远程计量系统包括校园空调用电计量、路灯用电计量、电梯用电计量和照明、插座用电计量等。

3)远程控制系统

为了进一步帮助学校管理部门更好、更快、更直观实时掌控校园分布式的用电系统，有必要建立一套完整高效的智能化控制系统。其中，包括路灯多种模式控制、空调分区、分模式控制、教室照明分区、分回路控制以及公共烧水机器控制等。

4)远程监测系统

远程监测系统包括配电房用电安全监测、水泵房供水安全监测、光照度监测以及红外感应等多种监测系统設計。

5)节能改造系统

关于校园内大部分区域都未采用节能型灯具，光效低，能耗较高以及图书馆大面积采用玻璃材质门窗，因这种大面积玻璃所带来的长时间大量的太阳光直射,夏天光辐射带来的温升抵消一部分空调制冷量等想象，采取相应的措施进行节能。如更换LED灯具、窗户贴膜等。

2、节能运维平台可以实现如下功能：

1）对公共建筑房间内的空调进行控制，可以实现远程温度、工作模式设定，开关机控制，可以根据室内的温度自动开启等功能；

2）系统应带如下自动报警功能，如1）设备故障报警；2）监控管线故障报警；3）定额能耗单位限额区段报警（可根据设置，自动向管理人员发送短信方式）；

3）可自动生成统计报表，显示报表时间段里总的用能量、电费总计以及各台空调的用能情况；建成系统应可记录当前报警、历史报警、登录日志、参数数日设置日志、短信发送日志、短信查询日志、空调开关日志等；

4）为建筑内的空调编号，系统应可显示被自动切断电源次数最多的空调排名，并生成空调管理黑名单，作为学校后勤管理部门重点管理对象，并可将该项作为对该空调相对应的科室的绩效考核内容。

5)对水泵房的设备工作状态进行远程监管、参数设定、控制策略下发、故障报警。

5)公共区域照明实现分组计量、控制、时间策略控制、按部门定额管理。

6)教室照明实现计量、监测、分区控制、定额管理。

7)系统可对室外路灯根据室外光照度、作息时间表、经纬度等条件进行自动化节能控制；实现单灯远程控制、状态监测、计量.

对开水器实现状态监测、远程控制、独立计量。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1.交付地点：福建省福州市闽侯县福建师范大学旗山校区 
2.交付时间：总工期为120个日历日
3.交付条件：总工期为120个日历日
4.是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5。说明：5中标供应商在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在保修期满一年无息退还。
5.是否接受联合体投标：否
6.是否邀请投标人参与验收：否
7.是否允许分包：否
8.中标候选人数量：3 
9.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | （1）验收标准 投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。 （2）验收程序和方法 1）出厂检验 中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合第（1）款验收标准的要求。 2）中标人自检 设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。 3）验收与最终验收 中标人自检后，中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。 安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。设备安装调试的费用由中标人承担，须计入投标价中。 （3） 中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。 |

10.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 项目正常使用三个月，通过校内验收后支付至合同款80% |
| 2 | 20 | 项目正常运行一年，通过省住建厅专家验收后支付至合同款100%。 |

四、其他事项

（一）履约保证金和付款方式：

1、履约保证金：中标人在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在保修期满一年无息退还。

2、付款方式：项目正常使用三个月，通过校内验收后支付至合同款80%；项目正常运行一年，通过省住建厅专家验收后支付至合同款100%。

（二）交货地点：福建师范大学旗山校区(具体以合同签订地点为准)。

（三）投标人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：方案設計软件开发、升级、设备、材料、运输、保险、安装、调试、培训、保修、税金以及相关费用等一切费用。

（四）技术服务要求

1、安装与调试

1.1、安装

1.1.1 合同签订后，中标人应在规定时间内向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询。本项目总工期为120个日历日。

1.1.2 由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人应在接到采购人通知后在一周内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

1.1.3 设备到达最终用户现场后，中标人的项目负责人通知采购人进行确认。

1.2、验收

1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

1.2.2验收程序和方法

1.2.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

1.2.2.2中标人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

1.2.2.3验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。

安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。设备安装调试的费用由中标人承担，须计入投标价中。

1.2.3 中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。

2、技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托国内有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2出厂检验报告和合格证书；

2.3使用说明书；

2.4安装手册、操作手册、维修手册

2.5零部件目录；

2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.7提供原产制造商的产品证明；

2.8合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具

3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具

4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

5、售 后服务要求

5.1系统免费保修期至少一年,免费保修期自校内验收合格之日起计算。免费保修期内设备运行发生故障时，属质量问题应无条件保修。中标人接到采购人故障通知后8小时内电话响应，24小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同款备用机供采购人使用，其中发生一切费用由中标人承担。

5.2投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6、技术培训

6.1投标人须免费对系统设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面操作以备采购人使用，免费为采购人培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，甲方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、节能、环境标志产品优惠材料（若有）

1、节能、环境标志产品统计表

2、节能、环境标志产品证明材料

四、小型、微型企业产品价格扣除材料（若有）

1、小型、微型企业产品统计表

2、中小企业声明函

3、小型、微型企业证明材料

五、投标人提交的其他资料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 投标总价（大写金额）： 整。 |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 投标总价（大写金额）： 整。 |

★注意：

1、请投标人按照此格式填写，若招标文件有多个合同包，须按照所投合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容；若未按照此格式填写，将被视为没有实质性响应招标文件要求。

2、开标一览表列示的合同包必须与投标分项报价表列示的合同包一致（即若开标一览表列示为合同包1，则投标分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推），否则投标无效。

3、“大写金额”指投标总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、投标人若未按照此格式填写详细分项报价，将被视为没有实质性响应招标文件要求；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致，否则将被视为没有实质性响应招标文件要求。（投标人制表时应删去此段话）

2、“采购标的”为货物的，“规格”指货物制造厂商赋予的品牌及具体型号，“来源地”指其产地；“采购标的”为服务的，“规格”指服务提供者提供服务的内容或标准，“来源地”指服务提供者的所在地。

3、若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、节能、环境标志产品优惠材料（若有）

1、节能、环境标志产品统计表（若有）

招标编号：

货币单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.本合同包报价总金额（现场）： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额占本合同包报价总金额的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对“节能、环境标志产品”计算价格扣除或加分时，只依据投标文件提交的相应清单中投标产品所在的原始页面打印件。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；单个合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若单个合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等二项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2价格扣除或加分的计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3价格扣除或加分应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会可不予认定。

3.4若无货物属于节能、环境标志产品的，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、节能、环境标志产品证明材料（若有）

★注意：

1、请投标人根据招标文件相应条款规定提供证明材料；

四、小型、微型企业产品价格扣除材料（若有）

1、小型、微型企业产品统计表（若有）；

招标编号：

货币单位：人民币元

|  | 本合同包内属于小型、微型企业产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 标的提供单位 | 类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于小型、微型企业产品的报价总金额： ； b.本合同包报价总金额（现场）： ； c.本合同包内属于小型、微型企业产品占本合同包报价总金额的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、上表中“标的提供单位”，货物类指提供标的的制造商；服务类、工程类指提供服务、工作的供应商；

2、上表中“类型”指“标的提供单位”的划型，即“大型”、“中型”、“小型”或“微型”；

3、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；单个合同包请按照其品目号顺序分别填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、中小企业声明函（若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展（含监狱企业）暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“投标的合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“投标的合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“投标的合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“投标的合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、小型、微型企业证明材料（若有）

★注意：

1、请投标人根据招标文件相应条款规定提供证明材料；

五、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“节能、环境标志产品优惠材料”、“小型、微型企业产品价格扣除材料”之外的其他加分或价格扣除资料加盖投标人的单位公章后可在此项下提交；

2、投标人认为需要提交的其他价格材料或资料加盖投标人的单位公章后可在此项下提交。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标人的资格及资信证明文件

1、投标函

2、单位负责人授权书

3、投标人的资格及资信证明文件

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收的相关材料

6、依法缴纳社会保障资金的相关材料

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8、检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期)

9、信用信息查询结果

10、投标保证金

11、资格要求特定条件证明文件

12、联合体协议（若有）

二、技术和服务要求响应内容

1、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

2、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则将导致符合性检查不合格。

1、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）报价部分

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、节能、环境标志产品优惠材料（若有）

1、节能、环境标志产品统计表

2、节能、环境标志产品证明材料

四、小型、微型企业产品价格扣除材料（若有）

1、小型、微型企业产品统计表

2、中小企业声明函

3、小型、微型企业证明材料

五、投标人提交的其他资料（若有）

（2）技术商务部分

一、投标人的资格及资信证明文件

1、投标函

2、单位负责人授权书

3、投标人的资格及资信证明文件

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收的相关材料

6、依法缴纳社会保障资金的相关材料

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8、检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期)

9、信用信息查询结果

10、投标保证金

11、资格要求特定条件证明文件

12、联合体协议（若有）

二、技术和服务要求响应内容

1、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

2、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效且投标保证金不予退还。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标保证金：若出现招标文件第三章规定的情形，同意贵单位不予退还。

2.4投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.5若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.6若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.7除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

2.8我方承诺所提供标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：传真、固话、手机、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、上述“营业执照等证明文件”指招标文件要求提交的具体证明文件（如：营业执照等）。

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

致：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请根据实际提交的“营业执照/事业法人单位证书/社团证…”填写）副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人提供的相应证照复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖投标人的单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、财务状况报告

致：

（ ）现附上经审计的（填写“具体日期”）我方财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）我方基本开户银行：（填写“开户银行全称”）

现附上我方的开户许可证复印件和由我方基本开户银行出具的资信证明复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（ ）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应资料的复印件。

2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

3、投标人提供的相应资料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖投标人的单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

5、依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、机关、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应资料的复印件。

2、投标人提供的相应资料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖投标人的单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

6、依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应资料的复印件。

2、投标人提供的相应资料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖投标人的单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

7、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

8、检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、告知函应在有效期内，否则投标无效。

3、若告知函注明“复印件无效”，投标人应提供原件，否则投标无效。

4、若告知函未注明“复印件无效”，投标人可提供原件或复印件。

5、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

9、信用记录查询结果

致：

现同时附上我方信用记录查询结果证明，下述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

1、附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份。

2、附上截至    年   月   日   时我方通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。

3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的投标人，投标无效。

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

10、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证（电汇凭证）复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交按照招标文件第三章规定执行。

11、资格要求特定条件证明文件

编制说明

1、在此项下提交的“资格要求特定条件证明文件材料”由投标人根据招标文件第一章第5条“投标人的资格要求”中“特定条件要求”进行填写可。

12、联合体协议

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签署的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

2、本格式只针对允许招标文件中联合体投标且投标人以联合体形式参与投标的。

二、技术和服务要求响应内容

1、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

1.1、标的说明一览表（若招标文件有多个合同包、品目的，须按照所投合同包的品目顺序依次填写）

| 合同包号/品目号 |  | 标的名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地及制造商/服务商名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 |  |
| 详细性能说明 |  |
| 配置/组成清单说明（若有） |  |

1.2、施工组织方案、技术方案或服务方案。（根据项目类型需求自拟格式）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、“技术和服务要求”、“投标响应”应按照下列规定填写，否则投标无效：

1.1货物为节能清单产品的，本表中所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

1.2投标人应把招标文件要求的“技术和服务要求”内容与投标响应的内容逐项详细对应列出，其中：货物至少应列明具体的型号、技术规格及其详细说明，服务至少应列明具体的内容、标准及其详细说明。

1.3对招标文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值。

1.4“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若需要说明的内容因招标文件中的格式特殊或需特殊表达的，应先在本表中填写说明，再另页应答。

3、除本表第2条规定的情形外，投标人若未按此格式填写，投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、“商务条件”、“投标响应”应按照下列规定填写，否则投标无效：

1.1投标人应把招标文件要求的“商务条件”内容与投标响应的内容逐项详细对应列出。

1.2对招标文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若需要说明的内容因招标文件中的格式特殊或需特殊表达的，应先在本表中填写说明，再另页应答。

3、除本表第2条规定的情形外，投标人若未按此格式填写，投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除上述内容之外的其他材料或资料加盖投标人的单位公章后可在此项下提交。

2、投标人认为需要提交的其他材料或资料加盖投标人的单位公章后可在此项下提交。